## Slide 1: Stack am Beispiel erklärt

## Slide 2: Stack am Beispiel erklärt
unsigned char g(unsigned unsigned char t = z / return t; } | char 2; | z) | {
unsigned char f(unsigned unsigned char z = x * z = g(z+1); | char y; | x, | unsigned char y) {
return z; } |  |  | 
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
unsigned char x = 5; unsigned char y = 3; f(x, y)
return 0;
}

## Slide 3: Stack nach der Initialisierung
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
10
SB
NULL

## Slide 4: Aufruf einer Funktion
unsigned char g(unsigned unsigned char t = z / return t; } | char 2; | z) | {
unsigned char f(unsigned unsigned char z = x * z = g(z+1); | char y; | x, | unsigned char y) {
return z; } |  |  | 
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
unsigned char x = 5; unsigned char y = 3; f(x, y)
return 0;
}

## Slide 5: Register retten
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
5, 3

## Slide 6: Parameter auf den Stapel legen
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3

## Slide 7: Rahmenzeiger retten
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
2
5, 3
5, 3
BP + 14

## Slide 8: Rahmenzeiger verschieben
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
2
5, 3
5, 3
BP + 14

## Slide 9: Stapelzeiger verschieben
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
2
5, 3
5, 3
BP + 14

## Slide 10: Rücksprungsadresse speichern
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
2
2
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3
BP + 14

## Slide 11: Unterprogrammaufruf
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
2
2
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
1
5, 3
5, 3
BP + 14

## Slide 12: Aufruf einer weiteren Funktion
unsigned char g(unsigned char z) { unsigned char t = z / 2; return t;
}
unsigned char f(unsigned char x, unsigned char y) {
unsigned char z = x * y;
z = g(z+1);
return z;
}
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
unsigned char x = 5; unsigned char y = 3; f(x, y)
return 0;
}

## Slide 13: Register retten
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3
BP + 14
15

## Slide 14: Parameter auf den Stapel legen
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
Parameter von g()
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16

## Slide 15: Rahmenzeiger retten
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SP
FP
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
Parameter von g()
Rahmenzeiger (FP) von f()
2
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16
BP + 24

## Slide 16: Rahmenzeiger verschieben
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
Parameter von g()
Rahmenzeiger (FP) von f()
2
FP
SP
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16
BP + 24

## Slide 17: Stapelzeiger verschieben
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
Parameter von g()
Rahmenzeiger (FP) von f()
2
SP
FP
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16
BP + 24

## Slide 18: Rücksprungadresse speichern
SB
NULL
SP
FP
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
Rahmenzeiger (FP) von f() | BP + 24
Rücksprungs-Adresse (f Offset) | 
Parameter von g() | 16
Lokale Variablen von f() | 15
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden | 
Rahmenzeiger (FP) von main() | BP + 14
Rücksprungs-Adresse (main Offset) | 
Parameter von f() | 5, 3
Lokale Variablen von main() | 5, 3
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden | 
NULL | 
Return-Adresse von main() | 
*envp *argv arg c | 

## Slide 19: Unterprogrammaufruf
SB
NULL
SP
FP
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
Lokale Variablen von g() | 
Rahmenzeiger (FP) von f() | BP + 24
Rücksprungs-Adresse (f Offset) | 
Parameter von g() | 16
Lokale Variablen von f() | 15
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden | 
Rahmenzeiger (FP) von main() | BP + 14
Rücksprungs-Adresse (main Offset) | 
Parameter von f() | 5, 3
Lokale Variablen von main() | 5, 3
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden | 
NULL | 
Return-Adresse von main() | 
*envp *argv arg c | 

## Slide 20: Aufruf der Return-Anweisung
unsigned char g(unsigned unsigned char t = z / return t; } | char 2; | z) | {
unsigned char f(unsigned unsigned char z = x * z = g(z+1); | char y; | x, | unsigned char y) {
return z; } |  |  | 
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
unsigned char x = 5; unsigned char y = 3; f(x, y)
return 0;
}

## Slide 21: Erzeugen des Rückgabewertes
SB
NULL
SP
FP
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
Lokale Variablen von g() | 8
Rückgabewert von g(): | 8
Rahmenzeiger (FP) von f() | BP + 24
Rücksprungs-Adresse (f Offset) | 
Parameter von g() | 16
Lokale Variablen von f() | 15
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden | 
Rahmenzeiger (FP) von main() | BP + 14
Rücksprungs-Adresse (main Offset) | 
Parameter von f() | 5, 3
Lokale Variablen von main() | 5, 3
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden | 
NULL | 
Return-Adresse von main() | 
*envp *argv arg c | 

## Slide 22: Stapel- und Rahmenzeiger wiederherstellen
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Gerettete Register, die in f() verwendet wurden
Parameter von g()
Rücksprungs-Adresse (f Offset)
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16
Rückgabewert von g():
1
8
SP
FP

## Slide 23: Rückkehr in die main
unsigned char g(unsigned unsigned char t = z / return t; } | char 2; | z) | {
unsigned char f(unsigned unsigned char z = x * z = g(z+1); | char y; | x, | unsigned char y) {
return z; } |  |  | 
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
unsigned char x = 5; unsigned char y = 3; f(x, y)
return 0;
}

## Slide 24: Erzeugen des Rückgabewertes
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SB
NULL
NULL
Gerettete Register, die in main() verwendet wurden
Parameter von f()
Rahmenzeiger (FP) von main()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Lokale Variablen von f()
Rückgabewert von f():
Parameter von g()
Rücksprungs-Adresse (f Offset)
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3
BP + 14
15
16
SP
FP
8

## Slide 25: Stapel- und Rahmenzeiger wiederherstellen
Lokale Variablen von main()
*envp
*argv arg c
Return-Adresse von main()
SB
NULL
Parameter von f()
Rücksprungs-Adresse (main Offset)
Rückgabewert von f():
1
2
2
2
2
2
2
2
10
5, 3
5, 3
8
SP
FP